## Slide 1: Videó átméretező megvalósítása FPGA-val
Készítette: Gilicze Márton Konzulens: Szántó Péter

## Slide 2: Miért van erre szükség?
Az átméretezés számos videó feldolgozó folyamatban merül fel igényként
Ezek a folyamatok jellemzően FPGA-n jól megvalósíthatóak
A létező megoldások drágák
Jobbra: Retrotink 4K-pro
Cyclone-V FPGA
750 USD
Retro játékkonzolok kimenetét upscaleli

## Slide 3: Hogyan méretezünk át egy képet?
Két fő megközelítés
  Forward mapping: lyukak keletkezhetnek
  Backward mapping: visszafele gondolkodunk (ezt alkalmaztam a feladatban)

## Slide 4: Képátméretezési technikák
Bilineáris interpoláció:
  Környező 4 pixel értékének távolságtól függő átlagát vesszük
Ez minimálisan 6 szorzással valósítható meg
  (X - X1) * Q12 , (X2 - X) * Q22 , (X - X1) * Q11 , (X2 - X) * Q21
  (Y - Y2) * R2 , (Y1 - Y) * R1

## Slide 5: Bilineáris interpoláció
Vízszíntes és függőleges irányban meghatározzuk a scale factort -> kimenet/bemenet
Minden kimeneti képponthoz meghatározzuk a hozzá tartozó bemeneti képpontokat

## Slide 6: Képátméretezési technikák
Polyphase interpoláció:
  Hasonlóan előzőhöz, meghatározzuk a kimeneti pixel bemeneti képen levő helyzetét
  Több sor és oszlopnyi környező pixelt használunk (taps)
  Separable filter -> 1D-s interpolációra való felbontás

## Slide 7: Polyphase filter
Az együtthatók a pixelek fázisaitól függenek, melyeket előre generálunk
Lehetséges architektúra
Sorokat beolvassuk bufferekbe
Először függőleges, majd vízszíntes interpoláció

## Slide 8: Sorbufferek
Ahhoz hogy a filterek a megfelelő sorokból kapják a bemeneti pixeleket, buffereket kell létrehozni.
A buffer az interface a bejövő adatok, és a filter bemenetei között
A buffer tartalmazza a filter által aktuálisan használt adatokat
Miközben a következőleg használt sorok beolvasására is képes

## Slide 9: Sorbufferek megvalósítása
Egy cirkuláris bufferbe írjuk/olvassuk a megfelelő sorokat, bilineáris esetet látjuk
Amint a megfelelő sorok elérhetőek, olvas a filter
Amint van hely új sort beolvasni, írjuk a buffert

## Slide 10: Eredmények - Bilineáris
Upscale: 512x512
Original: 256x256
Upscale and downscale: 800x150

## Slide 11: Projekt helyzete
Megvalósított részegységek:
  Bilineáris filter
  Sorbufferek
  Test bench
Jelenleg fejlesztés alatt:
  Polyphase filter
Jövő fejlesztések:
  Axi stream interface készítése
  Implementálás valós hardveren

## Slide 12: Köszönöm szépen a figyelmet!